| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ АСҠЫН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ УРМИЯЗ АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХӘКИМИӘТЕ |  | РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРМИЯЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСКИНСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 28                                                                                        26 июня   2015 года

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года  сельского поселения  Урмиязовский сельсовет муниципального района Аскинский  район  Республики  Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года  сельского поселения Урмиязовский сельсовет  муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее Постановление разместить на информационных  и на официальном сайте в сети Интернет.

Глава сельского поселения

Урмиязовский сельсовет

И.У.Иргалин

Схема

водоснабжения и водоотведения

на период до 2035 года

сельского поселения Урмиязовский сельсовет   муниципального района Аскинский район РБ

с.  Урмиязы  2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение

2.  Общие сведения

2.1. Общие сведения о сельском поселении Урмиязовский сельсовет  муниципального района Аскинский район РБ

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

3. Существующее положение в сфере водоснабжения

3.1.Анализ структуры системы водоснабжения.

3.2. Анализ существующих проблем

3.3 Обоснование объемов производственных мощностей

4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

5. Перспективная схема водоснабжения

6. Финансовые потребности  для реализации программы

7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Урмиязовский сельсовет    муниципального района Аскинский район РБ на 2015 – 2035 годы.

Местонахождение проекта

Россия, Республика Башкортостан,  Аскинский район,   сельское поселение Урмиязовский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-           Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-           Водный кодекс Российской Федерации.

-           СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-           СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

-   Постановление Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

Цели  схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2035 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц   сельского поселения Урмиязовский сельсовет;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2035 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства-  2015-2019 годы:

– реконструкция существующих водозаборных узлов, водонапорных башен  с.Урмиязы;

– благоустройство родника  д.Уршады

– строительство узла водоподготовки на существующих водозабора;.

– строительство водопроводных сетей в с.Урмиязы и д.Новокочкильдино;

Второй этап строительства-  2020-2030 годы:

– реконструкция существующих ВЗУ

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

– строительство водопроводных сетей  и реконструкция водонапорной башни в д.Старокочкильдино;

Третий этап строительства - 2030-2035 (расчетный срок)

- реконструкция существующих водозаборных узлов

- строительство канализационных  очистных сооружений

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.    Создание  современной  коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

2.     Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.     Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4.    Улучшение экологической ситуации на территории   сельского поселения Урмиязовский сельсовет.

5.    Создание благоприятных условий для привлечения средств  внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средства граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства  объектов водоснабжения и водоотведения.

6.    Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного наследия.

7.    Увеличение  мощности  систем водоснабжения и водоотведения.

1. ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года   сельского поселения  Урмиязовский сельсовет  муниципального района  Аскинский  район  РБ разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана  сельского поселения  Урмиязовский сельсовет  муниципального района Аскинский район РБ;

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных  постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельского поселения  Урмиязовский сельсовет  муниципального района  Аскинский  район  РБ.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – индивидуальные  сети  водоотведения .

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема  включает:

– паспорт схемы;

–пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения в сельского поселения  Урмиязовский сельсовет  муниципального района  Аскинский  район  РБ анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах.

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о сельском поселении Урмиязовский сельсовет  муниципального района Аскинский район РБ.

Сельского поселения  Урмиязовский сельсовет  муниципального района  Аскинский  район  РБ  образовано в соответствии Законом Республики Башкортостан путем слияния СП Уршадинский сельсовет и СП Урмиязовский сельсовет в 2009 году.

Общая площадь сельского поселения  Урмиязовский сельсовет  муниципального района  Аскинский  район  РБ на 1.01.2015 г. составила 6501,0га. численность постоянного населения – 1678 человек.

Поселение расположено в  северо-восточной части муниципального района Аскинский район РБ.

Сельское поселение Урмиязовский сельсовет  граничит с Пермским краем,  Кунгаковским, Султанбековским, Кашкинским, Кубиязовским сельскими поселениями.

К особенностям экономико-географического положения Урмиязовского поселения следует отнести его дальность  расположения  от районного центра с. Аскино. Расстояние до ближайшей  железнодорожной	 станции - 65 км. Связь с районом осуществляется по щебеночной дороге « Аскино-Кунгак».

Земли  сельского поселения плодородны, богаты залежами нефти. Климат умеренно влажный.

В поселении имеется: 1 фельдшерско-акушерский пункт,1 сельско-врачебная амбулатория, 2 библиотеки, 10 магазинов, 3 сельских клуба.

В поселении хорошо развита сеть местных дорог, работающая на связи населенных пунктов с объектами нефтяной промышленности и сельского хозяйства.

Территория поселения: 6501,0  га.

Перечень населенных пунктов сельского поселения и расстояние до районного центра:

- с.Урмиязы – 25 км

- д.Старокочкильдино –  30 км

- д.Новокочкильдино–  23 км

- д.Дульцевка– 39 км

- д.Уршады– 43 км

Перечень предприятий и учреждений:

- Администрация  СП

- Урмиязовская  СОШ

- Урмиязовский  СДК,  Уршадинский  СК,  Старокочкильдинский  СК

- Библиотека –  с.Урмиязы и д.Уршады

- ФАП –  Уршадинский и СВА Урмиязовский.

- ОПС -  с.Урмиязы

### 2.2. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика  сельского поселения  Урмиязовский сельсовет  муниципального района  Аскинский  район  РБ  составлена по данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Башкортостан »

Сельского поселения  Урмиязовский сельсовет  муниципального района  Аскинский  район  РБ  находится в зоне умеренно-континентального климата.  Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +19,5(С. Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –19,8(С. Более низкие значения средней температуры в зимние месяцы (по сравнению с другими районами республики) обусловлены орографическими особенностями территории

2.3. Общая характеристика систем водоснабжения

В   сельском  поселении  Урмиязовский сельсовет  муниципального района  Аскинский  район   существует  централизованная система   хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения и прочих потребителей. Администрация СП  предоставляет весь спектр услуг водоснабжения  потребителям поселения, которыми пользуются  жители, а также организации поселения.

Для предоставления указанных услуг, используются следующие основные сооружения водоснабжения и водоотведения:

- забор воды производится из подземных источников – 2 артезианских скважины .

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во скважин | Кол-во колодцев | Протяженность водопровода, км | собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Урмиязы (ЦРМ) | 1 |  | 9,5 | Администрация СП Урмиязовский сельсовет |
| 2. | с.Урмиязы (МТФ) | 1 |  | 5,6 | Администрация СП Урмиязовский сельсовет |

На скважинах  установлены глубинные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Также  забор воды населением поселения осуществляется из водоразборных колонок и  родников. При этом ощущается недостаток  воды в летний период, из-за полива огородов. Водопроводные сети  из стальных труб  диаметром 76 мм . Износ сетей практически на всем протяжении   труб и составляет в среднем 90%.

Характеристика проблемы водоснабжения:

1. Требуется замена 2 водонапорных башен в  2 населенных пунктах, в следствие их износа, так же износ сетей и объектов водоснабжения составляет  около 90%.

2. Аварийность на сетях водоснабжения  сельского поселения на 1км. составляет  2-3 случая в год.

3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является  хозяйственно-питьевого назначения. Вода  мягкая. Имеется лицензия.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Анализ структуры системы водоснабжения.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Согласно заключению от 25.12.2013 Протокола лабораторных исследований, выполненных Филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в   городе  Бирск вода по показателям  соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения   сельского поселения являются артезианские воды. Сельское поселение относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения. Станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Анализ воды на соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССПЕДОВАНИЯ |
| --- |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| 1 | Аммиак (по азоту) | Не обнаружено | 1,5 | мг/дмЗ | ГОСТ 4192-82 |
| 2 | Запах при 60 С | 0 | 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Алюминий | Не обнаружено | 0,2(0,5) | мг/л | ГОСТ 18165-89 |
| 4 | Запах при 20 С | 0 | 2(3) | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | Молибден | Не обнаружено | 0,07 | мг/л | ГОСТ 18308-72 |
| 6 | Никель | менее 0,05 | 0,02 | мг/дмЗ | РД 52.24.494-2006 |
| 7 | Хлориды | 8,7+0,6 | 350 | мг/л | ГОСТ 4245-72 |
| 8 | Окисляемость перманганатная | 0,40+0,08 | 5 | мг/л | ПНДФ 14.2:4.154-99 |
| 9 | сухой остаток | 397+10 | 1000(1500) | мг/л | ГОСТ 18164-72 |
| 10 | Жесткость общая | 7,1+1,2 | 7(10) | оЖ | ГОСТ Р 52407-2005 |
| 11 | Марганец | Не обнаружено | 0,1 (0,5) | мг/л | ГОСТ 4974-72 |
| 12 | РН | 7,0+0,2 | от6до9 | единицы рН | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |
| 13 | Нефтепродукты (суммарно) | Не обнаружено | 0,1 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.168-2000 |
| 14 | Мышьяк | Не обнаружено | 0,01 | мг/л | ГОСТ 4152-89 |
| 15 | Сульфаты | 32,6+3,6 | 500 | мг/л | ГОСТ Р 52964-2008 |
| 16 | Железо | Не обнаружено | 0,3 (1) | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| 17 | Цветность | 1,4+0,4 | 30 | град | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 18 | Привкус | 0 | 2(3) | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 19 | Мутность | 0,35+0,04 | 1,5 (2) | мг/дмЗ | ГОСТ 3351-74 |
| 20 | Кальций | 92,2 | не нормируется | мг/дмЗ | РД 52.24.403-95 |
| 21 | Магний | 42,5 | не нормируется | мг/дмЗ |  |
| 22 | Фториды | 0,29+0,02 | 1,5 | мг/л | ГОСТ 4386-89 |
| 23 | Нитриты (по N02) | Не обнаружено | 3,3 | мг/дмЗ | ГОСТ 4192-82 |
| 24 | Нитраты (по N03) | 2,9+0,4 | 45 | мг/дмЗ | ГОСТ 18826-73 |
| 25 | Щелочность | 7,2+0,9 | Не нормируется | мг-экв/дм3 | ГОСТ Р 52963-2008 (ИСО 9963-1:1994, ИСО 9963-2:1994) |
| 26 | Натрий+ Калий | 0,8 | Не нормируется | мг/дмЗ |  |

Скважины частично обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых не всегда соответствуют требуемым (50 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, по мере необходимости произведено озеленение территории. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют.

Артскважины являются собственностью  сельского поселения Урмиязовский сельсовет. Все артезианские скважины имеют наземные павильоны ( металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды.

На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 2.

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ, м³/ч | Напор | мощность, кВт |  |
| 1 | ВЗУ с. Урмиязы скважина(ЦРМ) | 1шт, W= 25 м³ | ЭЦВ 6-10-80 | 7,5 | 80 | 4,5 | - |
| 2 | ВЗУ с.Урмиязы Скважина(МТФ) | 1шт, W= 25 м³ | ЭЦВ 6-10-80 | 7,5 | 80 | 4,5 | - |

В настоящее время скважины оборудованы кранами для отбора проб воды, и устройствами для учета поднимаемой воды.

Водопроводные сети проложены из  стальных трубопроводов диаметром  76 мм общей протяженностью 15,1 км. Износ существующих водопроводных сетей по   сельскому поселению составляет  около 90%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям сельского поселения из действующих артезианских скважин составляет 60 м³/сут., с учетом сезонного населения и полива огородов до 300 м³/сутки. Водопроводными сетями охвачено 42 % территории существующей жилой застройки  сельского поселения.

Выводы:

1.    Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки и принадлежащих  сельскому  поселению  Урмиязовский  сельсовет  муниципального района  Аскинский  район  .

2.    Источником водоснабжения в сельском  поселении  Урмиязовский сельсовет  муниципального района  Аскинский  район   являются артезианские и частично грунтовые воды.

3.    Артезианская вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества по содержанию железа, жесткости и мутности».

4.    Станции водоподготовки  не имеется.

5.    Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная  с 1967 по 1985 год    имеет неудовлетворительное состояние и требует  полной  перекладки.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. В д.  Уршады, д.Дульцевка, д.Старокочкильдино,  отсутствует централизованное водоснабжение, нет артезианской скважины.

3.  Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

3.3. Обоснование  объемов  производственных  мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации  сельского  поселения  Урмиязовский сельсовет  муниципального района  Аскинский  район:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2035 года и подключения 100% населения в сельском  поселении  Урмиязовский сельсовет  муниципального района  Аскинский  район   к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.

Таблица 3.

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2015г. | Расчетный срок – 2035г. |
|  |  |  |  | Прирост* | Итого |
| 1 | с.Урмиязы | 262 | 666 | 54 | 720 |
| 2 | д.Старокорчкильдино | 123 | 323 | 24 | 347 |
| 3 | д.Новокочкильдино | 151 | 354 | 28 | 382 |
| 4 | д.Уршады | 121 | 293 | 18 | 311 |
| 5 | д.Дульцевка | 13 | 32 | 4 | 36 |
| Всего по сельскому поселению | 670 | 1668 | 128 | 1796 |

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2035 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.  Перечень намеченных к освоению до 2035 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности и населения, представлен в таблице   4.

Таблица 4.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014 год | 1 этап 2014 – 2020 год | Расчетный срок 2020 – 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |
| 1 | Население постоянное сезонное | тыс. чел. тыс. чел. | 1.668 0.3 | 1.700 0.3 | 1,760 0,4 |
|  | Итого по населенным пунктам | тыс. чел. | 1,968 | 2,0 | 2,16 |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | - | - | - |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
|  | Итого | тыс. кв. м | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
| Жилищный фонд для сезонного проживания включен в жилищный фонд |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | - | - | - |
| 2 | Дачные и садовые организации | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | Итого | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | Всего по поселению | тыс. кв. м | - | - | - |
| Новое жилищное строительство включен в жилищный фонд |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м | - | - | - |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | - | - | - |
| 3 | Дачное строительство | тыс. кв. м | - | - | - |
|  | Итого | тыс. кв. м | - | - | - |

4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов  в сельском  поселении  Урмиязовский сельсовет  муниципального района  Аскинский  район  принимаются артезианские воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2035 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и с учетом ТСН «Нормы водопотребления населения Московской области» № 298-ПГ от 01.07.1996г. нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ – 250 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки – 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании – 70 л/чел в сутки.

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения – 50 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания,  рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

-  общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -12 л на одно условное блюдо.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых застройках – 30 л/с; для коммунально-производственных объектов – 40 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 3 (2 – в жилых зонах, 1 – в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит  810 м³/сут.

5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов  в сельском  поселении  Урмиязовский сельсовет  муниципального района  Аскинский  район  на расчетный срок принимаются местные артезианские воды. На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения. Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- артезианские скважины и водонапорной башни;

- артезианские скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосной станции  второго подъема.

Для обеспечения перспективного потребления воды для существующей и проектной застройки на хозяйственно бытовые нужды предлагаются следующие мероприятия:

- обеспечить на расчетный срок все населенные пункты поселения проектом централизованной системы водоснабжения.

- разработать, силами органов местного самоуправления программы инженерного обеспечения вновь застраиваемых территорий;

- предусмотреть строительство и реконструкцию водопроводных сетей и источников водоснабжения в существующих населенных пунктах для водо-обеспечения, для планирования потребностей района в воде в особый период во  исполнение постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан от 14.04.2012г. №03-306;

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;

- обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

6. Финансовые потребности для реализации программы

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей  программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

-  проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

7. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы.

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными  услугами  централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов в сельском  поселении  Урмиязовский сельсовет  муниципального района  Аскинский  район   в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 – 2035 годы.